# Контактная информация компании ООО Авангард

ПневмоГидроМашПневмоГидроМаш

РоссияПермский крайПермь пр-т, Декабристов 68614990

+7342276-80-04

+7342276-50-03

+7342276-80-06

pnevmogidromash@bk.ru

580460316company-ltdООО «Авангард» 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, дом-98 ИНН 5905998338 КПП 590501001 ОКПО 35207766 ОГРН 1145958033044 р/с 40702810433100031165 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» к/с 30101810000000000201 БИК 044525201

Подробнее: http://pnevmogidromash.com/contacts

МАШИНА ПЕРЕНОСНАЯ «ОРБИТА»-Р

Серийный номер №_____________

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машина переносная «Орбита»-Р (в дальнейшем «машина») предназначена для кислородной резки стальных труб в полевых условиях и условиях промышленных предприятий. Соответствует ГОСТ 16519-2006, ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 12.2.003-91.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические параметры и размеры машины приведены в табл. 1.

Таблица I

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Диапазон диаметров разрезаемых труб, мм | 320-1420 |
| 2. Толщина стенок труб, мм | 5-75 |
| 3. Несовпадение начала и конца реза | ±1 |
| 4. Привод перемещения тележки | ручной |
| 5. Наибольший расход газов. м3/ч* кислорода ацетилена пропана природного газа | 12 0.8 0.55 1.1 |
| 6. Масса, кг. не более машины в комплекте ходовой части | 34 10 |
| 7. Габаритные размеры ходовой части, мм/ | 620х360х480 |

11.3 Гарантия

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи.

Машина переносная «Орбита»-Р   Заводской №_____________________

Дата продажи______________________

Наименование торгующей организации______________________

М.П.

11.1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Машина переносная «Орбита»-Р заводской №________________  соответствует техническим условиям на ее изготовление и признана годной для

эксплуатации.

Дата выпуска__________________________

М.П.                                        Подписи лиц ответственных

за приемку____________________________

11.2 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКИ

Машина переносная «Орбита»-Р заводской №___________________ упакован заводом-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным нормативно-технической документации

Дата упаковки__________________________

М.П.

Изделие после

упаковки принял________________________

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки машины приведен в табл. 2.

Таблица 2

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Ходовая часть | 1шт. |
| 2. Резак РМ2 с гильзой №1 и соплом №1 | 1шт. |
| 3. Сопло №2 | 1шт. |
| 4. Сопло №3 | 1шт. |
| 5. Цепь приводная роликовая ПР-12,7-10-1 | 1шт. |
| 6. Комплект поясов для резки труб d320 - 1420 | 1К-1 |
| Запасные части 7. Кольцо 007-010-19-2-3 ГОСТ 18829-73 8. Кольцо 013-017-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | 3шт. 1шт. |
| Эксплуатационная документация 9. Паспорт на машину | 1экз. |

˟   По требованию потребителя машина может комплектоваться резаками для резки с применением ацетилена, пропана, природного газа и плазменной резки.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1  Машина (см. рис. I) состоит из следующих частей:

тележка (1),

натяжное устройство (2).

цепи (3).

блок резки (4),

пояс (5).

Тележка (1) с расположенным на ней ведущим механизмом (1.1) служит для перемещения штанги (4.1) с резаком (4.2) по окружности перпендикулярно оси трубы. Движение тележки осуществляется с помощью привода, звездочки (1.2) и приводной цепи (3). Направление движения тележки показано на рис.1.

4.2  Движение машины по трубе производится по приводной роликовой цепи (3.1). Цепь разборная и может набираться до требуемой длины в зависимости от диаметра разрезаемой трубы.

4.3  Блок резки (4) состоит из суппорта с закрепленным на штанге (4.1), закрепленной в корпусе тележки. Конструкция суппорта позволяет устанавливать резак под различными углами к плоскости реза: перемещать их относительно штанги, устанавливать резак перпендикулярно к касательной, проходящей через точку начала реза, перемешать и фиксировать резак на различной высоте.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Характерные неисправности и методы их устранения приведены в табл. 3.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несовпадение начала и конца реза превышает паспортные данные. | Цепь установлена с перекосом относительно трубы | Отрегулировать положение цепи относительно трубы. Один раз переместить машину вокруг трубы |
| 2 | Не обеспечивается натяжение цепи. | Неправильно собрана цепь. | Проверить правильность сборки цепи. |
| 3. | Пропуск газа в соединениях и сальниках резака. | Неплотность соединений из за ослабление гайки или прочих деталей | Установить место пропуска. Подтянуть гайки сальника или заменить негодную деталь. |
| 4. | Неправильная форма подогревающего пламени резака. | Засорение канала подогревающего пламени резака. Засорился инжектор. | Прочистить канал иглой. Вынуть инжектор, продуть шланг и каналы корпуса. Прочистить инжектор и вновь собрать резак. |

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

10. I  Переносная машина и ее составные части должны находиться в упаковке. обеспечивающей их сохранность при транспортировке и хранении любым видом

транспорта.

10.2  Условия транспортировки и хранения должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1  Ежедневно перед началом работы внешним осмотром проверить исправность и комплектность элементов машины, надежность их крепления.

7.2 По окончании работы тщательно очистить элементы машины от загрязнений.

7.3 По мере необходимости производить:

̵  смазку подшипников редуктора;

̵  смазку направляющих и прочих поверхностей трения:

̵  замену смазки в редукторе.

7.4 В качестве смазочного материала использовать «Солидол синтетический» ГОСТ 4366-76 или аналог.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1  Изготовитель гарантирует соответствие комплекта изделий

требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2  Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода

-изготовителя.

8.3  Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в

случаях:

-нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания

эксплуатации и обслуживания изделия

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия

-наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс

-мажорными обстоятельствами;

-повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

-наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

4.4  Система газопитания машины обеспечивает управление подачи рабочих газов на резак. От рампы или баллонов газы подводятся к газовому коллектору (1.3) машины, установленному на тележке. От коллектора рабочие газы по шлангам поступают к резаку.

- Тележка. 1.1. Ведущий механизм. 1.2. Приводная звездочка. 1.3. Коллектор газовый. 1.4. Рукоятка. 2. Натяжное устройство. 3. Цепь приводная. 3.1. Звено цепи. 4. Блок резки. 4.1. Штанга. 5. Опора-бандаж. 6. Колесо.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1  К работе с машиной допускается персонал, изучивший настоящую инструкцию и прошедший инструктаж по технике безопасности.

5.2  При проведении работ по газокислородной резке строго соблюдать «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов».

5.3  При ремонте и чистке машины подача газа должна быть полностью отключена.

5.4  Работа с цепями, не очищенными от консервационной смазки, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1  Подсоедините к штуцерам коллектора газовые рукава оборудования газокислородной резки (в комплект машины не входит).

6.2  Подготовить трубу к резке, для чего необходимо в районе прохождения машины обеспечить свободное пространство на расстоянии до 600 мм от поверхности трубы в радиальном направлении.

6.3  Установку машины на трубе производить в следующей последовательности:

- Установить и закрепить на трубе соответствующий диаметру пояс (5), для чего наложив на трубу обе половины пояса и вставив крючки замков в отверстия, затягивать винты до возможно более полного прилегания ножек пояса к трубе.

- Установить машину на трубе.

- Накинуть цепь через звездочки, подобрать необходимую длину цепи и замкнуть се.

- С помощью натяжного устройства (2) затянуть цепь.

6.4  Зажгите сварочное пламя и отрегулируйте его размеры, форму и строение.

6.5  Подведите резак к поверхности разрезаемого металла и зафиксируйте его зажимом.

6.6  Произведите резку трубы, равномерно перемещая машину вокруг трубы путем вращения рукоятки (1.4).

6.7  При резке необходимо следить за правильной формой пламени и постоянством состава подогревающей смеси, постоянством скорости, неизменностью установленного расстояния мундштука резака от разрезаемою металла.

6.8  При прекращении работы на продолжительное время необходимо прекратить подачу газов от источников питания.